## Slide 1
初三科学下册
第七章 电的应用
7.1 串联电路的特点

## Slide 2
1. 了解串联电路中各处电流，总电压与各部分电路两端电压的关系
2. 掌握串联电路的总电阻与各串联导体电阻的关系
【教学目标】

## Slide 3
新课导入

## Slide 4
电路 | 电路图 | 连接特点 | 电流路径 | 开关的作用 | 用电器工作情况
串联 |  | 首尾相连 | 只有一条通路 | 控制所有用电器 | 互相影响
并联 |  | 首首相连尾尾相连(并列连接在两点之间) | 若干条通路 | 干路开关控制所有用电器，支路开关只控制它所在支路用电器 | 互不影响
串、并联电路
L1
L2
S
L1
L2
S
总开关位置
开关在任何位置
总开关在干路

## Slide 5
新课探索

## Slide 6
【实验活动1】p/g 99
I1=I2=I3
串联电路中,
各处电流强度相等。
照图把电池组、开关、小灯泡L1和L2串联起来。用安培计先测量电池组正极和L1 间的电流强度I1，再依次测出L1和L2间、 L2和电池组负极间的电流强度I2及I3，同时把测得的值记录下来。它们之间有什么关系？
L1
L2
I1
I2
I3
7.1.1 串联电路中电流的关系

## Slide 7
串联电路中,
各处电流强度相等
I1=I2=I3
7.1.1 串联电路中电流的关系

## Slide 8
作业练习
p/g 86
选择
No. 2
D

## Slide 9
作业练习
p/g 86
选择
No. 3
A

## Slide 10
作业练习
p/g 89
是非
No. 2
是

## Slide 11
【实验活动2】p/g 100
照图连接串联电路。测出L1两端的电压V1、L2两端的电压V2以及L1和L2串联后的总电压V。把测得的数值记录下来。他们之间有什么关系？
V=V1+V2
串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。
7.1.1 串联电路中电压的关系

## Slide 13
课内练习
p/g 120
选择
No. 1
D

## Slide 14
作业练习
p/g 86
选择
No. 1
B

## Slide 15
串联电路： V = V1+ V2
因为 V = IR，
因为串联 I=I1=I2，
所以 IR = I1R1 + I2R2
所以 R = R1+R2
串联电路电阻关系的推导：
即:串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。
R1
R2
I
V1
V2
V
7.1.3 串联电路中电阻的关系
p/g 101

## Slide 16
把一个4Ω的电阻和一个6Ω的电阻串联起来，接在电压是12V的电源上，求这个串联电路中的电流强度。
【例题】
R1
R2
I
V1
V2
V
=4Ω
=6Ω
=12V
还记得欧姆定律吗？

## Slide 17
有一个电铃，它的电阻是10Ω，在正常工作时，它两端的电压应该是6V。但是我们手边现有的电压是8V，要把电铃接在这个电源上，需要给它串联一个多少欧姆的电阻？
【例题】
R1
R2
I
V1
V2
V
=10Ω
V1=6V
=8V
是否可把电铃(6V)直接接到8V的电路上？
= ?

## Slide 18
把阻值分别为4Ω和8Ω的电阻串联起来，接在电压为6V的电路中，则两个电阻两端的电压各为多大？
课本【例1】p/g 102

## Slide 19
课内练习
p/g 120
选择
No. 2
C

## Slide 20
1.串联电路中各处电流强度相等。
2.串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。
3.串联电路的总电阻等于各串联电阻之和。
I1=I2=I3
V=V1+V2
小结
R=R1+R2

## Slide 21
练习
1.灯L1和灯L2串联在12V的电路中，L1的电流为0.5A，L1的电阻为4Ω，求L2的电阻。
L1
L2
12 V
0.5 A
4Ω
R2=?
R2 = R - R1
= 24Ω - 4 Ω
= 20Ω
R=
V
I
=
24Ω
12V
0.5A
=

## Slide 22
作业练习
p/g 86
选择
No. 4
No. 5
No. 6
No. 7
B
B
填空 p/g 88-89
No. 1
No. 3
是非 p/g 89
No. 1
B
C
非

## Slide 23
课内练习
2、两个电阻R1、R2串联后接到9伏电源上，流过R1的电流为0.3安，R2的阻值为20欧，求R1的阻值和R1两端的电压。
方法一
方法二

## Slide 24
课内练习
2、两个电阻R1、R2串联后接到9伏电源上，流过R1的电流为0.3安，R2的阻值为20欧，求R1的阻值和R1两端的电压。
R1
R2=20欧
I1=0.3安
V=9伏
方法一
方法二

## Slide 25
课内练习
2、两个电阻R1、R2串联后接到9伏电源上，流过R1的电流为0.3安，R2的阻值为20欧，求R1的阻值和R1两端的电压。
R1
R2=20Ω
I1=0.3A
V=9V
方法一：
I1=I2=0.3A
V2=I2R2= 0.3×20 V = 6V
V1=V总-V2= 9-6 V = 3V
R1=V1/I1=3/0.3 Ω = 10Ω

## Slide 26
课内练习
2、两个电阻R1、R2串联后接到9伏电源上，流过R1的电流为0.3安，R2的阻值为20欧，求R1的阻值和R1两端的电压。
R1
R2=20Ω
I1=0.3A
方法二：
I=I1=I2=0.3A
R总=V总/I1= 9/0.3 Ω = 30Ω
R1=R总-R2=30-20 Ω = 10Ω
V1=I1R1= 0.3×10 V = 3V
V=9V

## Slide 27
课外练习

## Slide 28
1．某导体的电阻为10欧，通过它的电流为0.6安，两端电压是_____伏；若电流变为1.2安，则该导体的电阻为_____欧。
2．导体两端的电压为12伏时，通过的电流是0.4安，则导体电阻为_____欧；当导体两端电压为0伏时，导体中电流为____安，此时它的电阻为_____欧。
6
10
30
0
30

## Slide 29
3．电路中的电源电压是6伏，灯L1的电阻是5欧，通过的电流是0.8安。求1）通过灯L2的电流 2） 灯L1两端的电压 3）灯L2两端的电压和灯L2的电阻

## Slide 30
4．如图所示，电阻R1=12欧。开关SA断开时， 通过的电流为0.3安；电键SA闭合时，电流表的示数为 0.5安。问：电源电压为多大？电阻R2的阻值为多大？